Hodiny s ATmega8 +  program C

Schéma:

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <stdio.h>

#define _s_A  2

#define _s_B  0

#define _s_C  6

#define _s_D  4

#define _s_E  3

#define _s_F  1

#define _s_G  7

#define _s_dot 5

const unsigned char segs[] =

{

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F),	//0

_BV(_s_B) | _BV(_s_C),	//1

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G),	//2

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_G),  //3

_BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),	//4

_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //5

_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //6

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C), //7

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),//8

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),//9

_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),	//A

_BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),	//B

_BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F), //C

_BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G), //D

_BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //E

_BV(_s_A) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G) //F

};

#define _ms(n) (17*n)

void wait(unsigned int a)	//basic wait

{

volatile unsigned int b,c;

for(b=0;b!= a; b++)for(c=0;c!= 50;c++);

return;

}

unsigned char prescale=0;

unsigned char sec=0;

unsigned char min_1=0;

unsigned char min_10=0;

unsigned char hour_1=0;

unsigned char hour_10=0;

unsigned char show_t=0;

ISR(TIMER1_OVF_vect)

{

if(++prescale == 225){prescale = 0;sec++;};

if(sec>59){min_1++;sec=0;};

if(min_1>9){min_1=0;min_10++;};

if(min_10>5){min_10=0;hour_1++;};

if(hour_1>9){hour_1=0;hour_10++;};

if(hour_10>1 && hour_1>3){hour_1=0;hour_10=0;};

if(++show_t==4) show_t=0;

switch(show_t)

{

case 0:	//show minutes

PORTC = 0x04;

PORTD = (~segs[min_1]);

break;

case 1:	//show 10 minutes

PORTC = 0x08;

PORTD = (~segs[min_10]);

break;

case 2:	//show ho